# De Patatzak antenne

Hier en schets van de patatzak antenne, ook wel de ¾ golf antenne genoemd.

De schets spreekt voor zich dacht ik. De Gamma

Match is even het moeilijkste er aan. Hier moet men gewoon

even proberen. Een goed begin is om het buisje ca 15 cm lang te nemen.

Hierin schuift men de binnen kant plus isolatie van een RG213 kabel of beter Teflonkabel.

Hiervan kan men stukje afknippen om de goede SWR te krijgen. Ook kan men

stukjes van het buisje afzagen. Dit buisje moet precies passen om de isolatie.

Als u de juiste instelling gevonden hebt schrijf dit dan op en stuur het

ook naar de Klompenboer. Zo krijgen we overzicht van hoe het allemaal gaat.

Foto en schets van de Gamma Match.

Foto en schets van de `Patatzakantenne` (foto`s van www.fmdistance.com )

# Text boxes

Teflon